Приложение № 5.1. к докладу «Поляризованные герконы и коммутационные устройства на их основе».

Внешний вид и основные параметры сигнализатора ферромагнитной поверхности СФП-3.

Максимальный диаметр корпуса - Ø 17 мм

Максимальная высота корпуса - 6,1 мм

Высота выводов - 7,8 мм

Диапазон рабочих температур от -60ºC до +85ºC.

Возможен выпуск исполнения с рабочей температурой до +120 ºC.

Возможна организация поставок с приемкой ПЗ.

Внешний вид и основные параметры сигнализатора ферромагнитной поверхности СФП-5.

Вариант исполнения 1                                 Вариант исполнения 2

Максимальный диаметр корпуса – Ø 22 мм

Максимальная высота корпуса – 10,1 мм

Высота выводов для:

- варианта исполнения 1 – 11,8 мм

- варианта исполнения 2 – 5,5 мм  ( размеры выводов согласно ОСТ 37.003.032-88 )

Диапазон рабочих температур от -60ºC до +100ºC

Возможен выпуск исполнения с рабочей температурой до +150 ºC

Возможна организация поставок с приемкой ПЗ.